Uebung 20:

a) Der Einfachheit halber setzen wir voraus, dass die Nachrichten im Hypercube auf einmal uebertragen werden. Dann erhalten wir:
T_P(N,P) = ld sqrt P (t_s+t_h)2 + 2 {N} over {sqrt P} ld^2 sqrt P t_w + {N^2} over P 2 t_f

b) Mit N= {sqrt W} over {sqrt {2t_f}} erhalten wir
T_P(W,P)=ld( sqrt P) (t_s+t_h)2 + {sqrt W} over {sqrt P} ld^2( sqrt P) {2t_w} over {sqrt{2t_f}} + W over P .
Der Overhead ist dann:
T_O(W,P)=Pld (sqrt P) (t_s+t_h)2 + sqrt W sqrt P ld^2( sqrt P) {2t_w} over {sqrt{2t_f}}
Aus der Bedingung T_O(W,P)=KW an die Isoeffizienzfunktion erhalten wir fuer den 2. Summanden:
W=P ld^4(sqrt P) {2 t_w^2} over {t_f K^2}
Also ist W in O(P(ld^4 sqrt P))

c) Statt der schlechten Abschaetzung aus der Aufgabenstellung benutzen wir folgende Zeiten:
T_{all- do - all-ind-hc} = 2(t_s+t_h)ld P + t_w nP ld P newline T_{all-do-one-hc} = 2(t_s+t_h)ld P + t_w n ld P
Damit erhalten wir:
T_P(N,P) = 4(t_s + t_h)ld P + t_w(N + N over P)ld P + N^2 over P 2 t_f

d) Wie in Aufgabenteil b) erhalten wir:
T_P(W,P)4(t_s+t_h)ld P + t_w over {sqrt{2 t_f}}(sqrt W + sqrt W over P) ld P + W over P
T_O(W,P)= 4P(t_s+t_h)ld P + t_w over {sqrt{2 t_f}}sqrt W (P+1) ld P
Aus der Bedingung T_O(W,P)=KW erhalten wir fuer den 2. Summanden:
W=t_w^2 over {2t_f K^2} (P+1)^2 ld^2(P)
Also ist W in O(P^2(ld^2 P))

e) Ich habe die Aufgabenstellung nicht ganz verstanden. Offensichtlich skaliert die Blockweise Aufteilung besser.